Les portes, Les Performances

  LES PORTES

Les systèmes de cloisons Opale accueillent 3 types de portes :

- Portes bois, épaisseur 40 mm

- Portes en verre sécurisé de 6,8 ou 8,8 mm

- Portes à encadrement aluminium

- En prise portefeuille pour remplissages pleins ou vitrés de 4 à 21 mm

- En prise parclosée pour remplissages pleins ou vitrés de 5 à 19 mm

La prise en main et l’ouverture / fermeture des ouvrants se fait par

- Pommeau « tirer-pousser » ( type 3762 Technal) permettant une ouverture très aisée de la porte

- Béquille de manœuvre de forme elliptique ( type 2065 de Technal)

- « Bâton de maréchal » longueur 1400 mm ou 500 mm en aluminium ou en bois et aluminium ( type CC017 / CC018 de Technal )

Ces différentes poignées peuvent être équipées de serrures.
Avec Le système de cloison Opale, 2 choix d’ouverture sont possibles :

- porte battante traditionnelle avec une huisserie polyvalente aux trois types de portes facilitant le changement des portes.

Les paumelles réversibles permettent l’adaptation du sens d’ouverture des portes . Elles sont en aluminium laquées ou anodisées de mêmes finitions que les cloisons Opale.
Possibilité de 1 ou 2 vantaux . La résistance de l’huisserie et de l’accessoirie a été testée sous 60 000
cycles d’ouvertures/fermetures automatiques

- porte en galandage!: suspendue coulissante, elle s’efface entre les 2 parements de la cloison. Sans rail au sol, le passage est totalement libéré.

Possibilité de 1 ou 2 vantaux . Dimensions maximum : L2500 x 1200 mm, selon un poids maxi de 100 kgs par vantail.
Le module galandage est indépendant ; il peut être mis en place lors de l’installation ou plus tard en modification, ou inversement être transformé en module traditionnel avec porte battante.

  LES PERFORMANCES

- Système de cloison avec couvre-joints :
Agrément Technique Européen pour les Kits de cloisons intérieures utilisées en parois non porteuses (ETA-07/0308)

Système de cloison avec joints-creux :
Agrément Technique Européen pour les Kits de cloisons intérieures utilisées en parois non porteuses (ETA-07/0308)