Série GYPSE BY, lisse toute hauteur et remplissage en soubassement

• Module avec lisse rectangulaire toute hauteur et remplissage en soubassement: 

Les modules sont constitués de deux demi poteaux, de lisses rectangulaires et d’un remplissage situé en arrière plan des lisses basses sur la partie inférieure du garde-corps. 
Les remplissages sont pris en feuillure sur 2 cotés dans une lisse dont la feuillure est déportée pour laisser la place aux lisses intermédiaires. Un joint en EPDM fait l’interface entre le remplissage et le profilé aluminium. 

Les panneaux de remplissage seront en verre feuilleté 44.2 
ou 
• Tôle de 20/10 de mm pleine ou perforée 
ou 
• Tout autre panneau en matériau de synthèse 

La pose des modules se fera à l’avancement. Une pièce d’accroche située en tête de poteau liaisonnera les modules entre eux. 
La main courante posée en fin de chantier, reposera sur cette pièce d’accroche. 
Dans la version double poteau espacé, un vide de 20 mm subsistera entre la main courante et la tête de poteau. 
ou 
• Dans la version double poteau accolé, une pièce d’accroche en forme de Vé inversé chapeautera le haut des poteaux et reprendra la main courante 

La main courante sera de forme ronde (diamètre de 50mm) ou rectangulaire (67 x 27mm). 

Les lisses hautes seront d’une section rectangulaire de 50x15mm, ou d’une section cylindrique de 26 mm 

Les lisses situées devant le remplissage seront d’une section rectangulaire de 34x15mm ou d’une section cylindrique de 26 mm. 

Les demi-poteaux de section rectangulaire 50 x 12 mm seront constitués d’une face interne équipée de deux rainures qui assurent le maintien 
des accroches de lisses, des platines. 

Dans sa finalité, le poteau sera composé : 
• En version poteau espacé, par deux demi poteaux formant deux lames verticales espacées de 20 mm qui représenteront une section globale de 50 x 44mm. 
ou 
• En version poteau accolé, par deux demi poteaux accolés qui représenteront une section de 50 x 24 mm. 

Les entraxes poteaux seront de 
• 1.60m maxi (lieu privé) 
ou 
• 0.93m maxi (lieu public) 

La pose du garde-corps droit sera réalisée sur dalle, en nez de dalle avec des platines à 2 points de fixation dont la section représente un carré de 125x125mm sur une hauteur de 25mm. 

Les rampants seront réalisés avec une pente de 0 à 38°. 

Les retours d’angle seront traités : 
• En pose sur dalle, par une platine qui reprendra les demi poteaux de chacun des modules. 
ou 
• En nez de dalle, par deux demi platines qui reprendront chaque module de départ. 

Une pièce d’angle assurera la liaison des modules en partie haute.