GYPSE BY, remplissage sous main courante 

• Module avec remplissage sous main courante :

Les modules sont constitués de deux demi poteaux, d’une lisse basse, d’une lisse haute et d’un remplissage centré dans l’axe du module. 
Les remplissages seront pris en feuillure sur 2 cotés dans la partie centrale des lisses. Un joint en EPDM fera l’interface entre le remplissage et le profilé aluminium. 
Les panneaux de remplissage seront en verre feuilleté 44.2 
La pose des modules se fera à l’avancement. Une éclisse liaisonnera les modules entre eux. 
La main courante posée en fin de chantier, recouvrira l’ensemble des modules. 
La main courante sera de forme ronde (diamètre de 50mm) ou rectangulaire (67 x 27mm). Elle chapeautera la lisse haute qu’elle recouvrera en grande partie. 
Les demi-poteaux de section rectangulaire 50 x 12mm seront constitués d’une face interne équipée de deux rainures qui assurent le maintien des accroches de lisses, des platines. 

Dans sa finalité, le poteau sera composé : 

• En version poteau espacé, par deux demi poteaux formant deux lames verticales espacées de 20mm qui représenteront une section globale de 50 x 44mm. 
ou 
• En version poteau accolé, par deux demi poteaux accolés qui représenteront une section de 50 x 24mm. 

Les entraxes poteaux seront de 
• 1.60m maxi (lieu privé) 
ou 
• 0.93m maxi (lieu public) 

La pose du garde-corps droit sera réalisée sur dalle, en nez de dalle avec des platines à 2 points de fixation dont la section représentera un carré de 125x125mm sur une hauteur de 25mm. 
Les rampants seront réalisés avec une pente de 0 à 38°. 

Les retours d’angle seront traités : 
• En pose sur dalle, par une platine qui reprendra les demi poteaux de chacun des modules. 
ou 
• En nez de dalle, par deux demi platines qui reprendront chaque module de départ. 

Une pièce d’angle assure la liaison des modules en partie haute.