Série GYPSE BY, bande filante

Bande filante sous main courante : 

Les panneaux de remplissage seront indépendants les uns des autres.
Constitués de verre feuilleté 44.2
ou de méthacrylate de 8mm, 
ils seront bordés en partie haute et basse par des profilés lisses en forme de U équipés d’un joint en EPDM.
La lisse haute sera maintenue sur le poteau par l’intermédiaire d’une pièce d’accroche.
En partie basse, le remplissage sera fixé sur contre le poteau par une bride réglable.
La main courante de forme rectangulaire d’une section de 85x30mm se clippera sur la lisse haute.
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm se positionneront à l’arrière des remplissages, et se raccorderont sur des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,60m maxi en lieu privé (ou de 0,985 maxi en lieu public).
Les angles sortants à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
Le bande filante rampante, angle (jusqu’à 40°) aura les mêmes caractéristiques.

Bande filante sous lisse intermédiaire : 

Les panneaux de remplissage seront indépendants les uns des autres.
Constitués de verre feuilleté 44.2
ou de méthacrylate de 8mm, 
ou de tôle aluminium de 30/10e de mm.
Ils seront bordés en partie haute et basse par des profilés lisses en forme de U équipés d’un joint en EPDM, 
ou d’un réducteur de feuillure (pour la tôle).
Les lisses seront fixées contre les poteaux par des brides réglables.
Le décor en façade (croisillon avec rosace) sera maintenu sur le remplissage avec des points de fixations invisibles
La main courante de forme rectangulaire d’une section de 65x35mm (ou de 65x27mm, ou ronde de diamètre 50mm) sera fixée sur le poteau par l’intermédiaire d’une pièce d’accroche.
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm se positionneront à l’arrière des remplissages, et se raccorderont sur des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,60m maxi en lieu privé (ou de 0,985 maxi en lieu public).
Les angles sortants à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
Le bande filante rampante, angle (jusqu’à 40°) aura les mêmes caractéristiques.

La bande filante sous lisse intermédiaire
ou la bande filante 
Décor se positionnera en continuité du barreaudage sous lisse intermédiaire devant poteau, et dans le même alignement.

Bande filante type Paquebot

La main courante de section ronde diamètre 50mm
ou rectangulaire de section 65x27mm (ou 65x35mm) 
sera fixée sur le poteau par l’intermédiaire d’une pièce d’accroche.
Les panneaux de remplissage seront indépendants les uns des autres.
Constitués de verre feuilleté 44.2
ou de méthacrylate de 8mm, 
ou de tôle aluminium de 20/10e de mm
ils seront bordés en partie haute et basse par des profilés lisses en forme de U équipés d’un joint en EPDM.
Les panneaux seront fixés contre les poteaux par des brides réglables en hauteur.
Des lisses supplémentaires de section ronde diamètre 30mm seront positionnées au dessus du remplissage et fixées contre les poteaux par des brides réglables en hauteur. 
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm se positionneront à l’arrière des remplissages, et se raccorderont sur des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,60m maxi en lieu privé (ou de 0,985 maxi en lieu public).
Les angles sortants à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
La bande filante type paquebot rampante, angle (jusqu’à 40°) aura les mêmes caractéristiques.