Série GYPSE BY, barreaudage

* Barreaudage entre poteau

Barreaudage sous main courante : 

Les barreaux de forme rectangulaire de 33x15mm seront fixés directement sur les lisses hautes et basses, soit par vis, soit par sertissage. Leur entraxe sera fixé à 115mm.
La main courante de forme rectangulaire d’une section de 60x21mm (ou de 65x36mm) coiffera la lisse haute.
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm traverseront la lisse basse et seront fixés sous la lisse haute.
Les poteaux seront dans le même alignement que les barreaux et seront positionnés dans des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,599m maxi en lieu privé (ou de 0,984 maxi en lieu public).
Les angles sortants (ou rentrants) à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
Le barreaudage rampant, angle (jusqu’à 38°) aura les mêmes caractéristiques.

Barreaudage sous lisse intermédiaire : 

Les barreaux de forme rectangulaire de 33x15mm seront fixés directement sur les lisses intermédiaires et basses, soit par vis, soit par sertissage. Leur entraxe sera fixé à 115mm.
La main courante de forme rectangulaire d’une section de 65x35mm (ou de 65x27mm, ou ronde de diamètre 50mm) sera fixée sur le poteau par l’intermédiaire d’une pièce d’accroche.
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm traverseront les lisses intermédiaires basses et seront fixés sous la main courante.
Les poteaux seront dans le même alignement que les barreaux et seront positionnés dans des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,599m maxi en lieu privé (ou de 0,984 maxi en lieu public).
Les angles sortants (ou rentrants) à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
Le barreaudage rampant, angle (jusqu’à 38°) aura les mêmes caractéristiques.

* Barreaudage devant poteau

Barreaudage sous main courante : 

Les barreaux de forme rectangulaire de 25x15mm seront fixés directement sur les lisses hautes et basses, soit par vis, soit par sertissage. Leur entraxe sera fixé à 115mm.
La main courante de forme rectangulaire d’une section de 85x30mm coiffera la lisse haute.
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm seront fixés sous la lisse haute et reprendront par l’intermédiaire de bride de fixation la lisse basse d’une section de 43x26mm.
Les poteaux se positionneront à l’arrière des barreaux, et se raccorderont sur des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,599m maxi en lieu privé (ou de 0,984 maxi en lieu public).
Les angles sortants à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
Le barreaudage rampant, angle (jusqu’à 40°) aura les mêmes caractéristiques.

Barreaudage sous lisse intermédiaire : 

Les barreaux de forme rectangulaire de 25x15mm seront fixés directement sur les lisses intermédiaires et basses, soit par vis, soit par sertissage. Leur entraxe sera fixé à 115mm.
La main courante de forme rectangulaire d’une section de 65x35mm (ou de 65x27mm, ou ronde de diamètre 50mm) sera fixée sur le poteau par l’intermédiaire d’une pièce d’accroche.
Les poteaux en forme de I d’une section de 50x 24mm reprendront par l’intermédiaire de bride de fixation les lisses intermédiaires et basses d’une section de 43x26mm.
Les poteaux se positionneront à l’arrière des barreaux, et se raccorderont sur des platines à 1 point (ou 2 points) de fixation.
Les platines sur dalle, 
ou en nez de dalle, 
ou sur dalle passage devant dalle, 
disposeront d’un réglage tridimensionnel.
Les entraxes poteaux seront de 1,599m maxi en lieu privé (ou de 0,984 maxi en lieu public).
Les angles sortants à 90° seront traités avec un poteau d’angle orienté à 45°.
Le barreaudage rampant, angle (jusqu’à 40°) aura les mêmes caractéristiques.

Le barreaudage devant poteau se positionnera en continuité de bande filante (ou de bande filante Décor) et dans le même alignement.